## Slide 1
פסקי דין - סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת פס"ד בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
CPBUniqueId | integer | מספר מזהה של תהליך קדסטרי | לא
BlockUniqueId | integer | מספר מזהה גוש ייחודי | לא
processType | integer | מסלול קדסטרי | כן
MapYear | integer | שנה | לא
ProcessName | Nvarchar(50) | שם המפה | לא
GeodeticNetwork | integer | רשת בקרה | כן
Status | integer | סטטוס | כן
PlanName | Nvarchar(50) | שם תכנית מפורטת | לא
SurveyorLicsenseId | integer | מס' רישיון מודד | לא
DataSource | integer | מקור הנתונים | כן

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
geodeticNetwork
processType
status
קוד | סוג
1 | תכנית לצרכי רישום
2 | תכנית מרחבית לצרכי רישום
3 | פסק דין
4 | תשריט לתיעוד גבולות
5 | קדסטר מבוסס קואורדינאטות
6 | תיקון הסדר לפי סעיף 97ב'
7 | תיקון תצ"ר בשטח מוסדר
8 | תיקון\עדכון בעקבות פניית ציבור בשטח מוסדר
9 | הסדר מקרקעין
10 | רישום ראשון בשטח לא מוסדר
11 | תצ"ר בשטח לא מסודר
12 | תיקון תצ"ר בשטח לא מסודר
13 | תיקון רישום שטח וגבולות בשטח לא מוסדר
14 | תיקון\עדכון בעקבות פניית ציבור בשטח לא מוסדר
קוד | סוג
1 | רשת ישראל הישנה
2 | רשת ישראל החדשה
3 | רשת ישראל התקפה
קוד | סוג
1 | בטיפול האגף
2 | בבדיקת הממונה על המרשם
3 | מבוטל
4 | מאושר
5 | הוטמע
6 | מוקפא
dataSource
קוד | סוג
1 | גליון שדה
2 | פנקס שדה
3 | סקיצה של פקיד הסדר
4 | SRV

## Slide 4
שימוש | כמות | תיאור | שם | סוג
מידע גיאומטרי וטבלאי | 864 | שכבת גבולות פסקי דין קיימת | GVUL_PSAK_DIN_NEW1 | FeatureClass
מידע טבלאי שמכילך נתונים שלא קיימים בגבולות | 876 | טבלת מידע של פסקי דין | psak_din | csv
לצורך קבלת מספר מזהה של גוש בכל פס"ד | 26,241 | שכבת גושים מודרנית | Blocks | FeatureClass
שכבות וטבלאות רלוונטיות

## Slide 5
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית
פסקי דין

## Slide 6
שם השדה | תיאור
CPBUniqueID | PSAK_DIN_ID + 4,000,000
BlockUniqueID | לפי מיזוג עם שכבת גושי קדסטר שהוסבו
ProcessType | פסק דין = 3
MapYear | לפי השנה משדה START_DATE בטבלת psak_din של ORCALE
ProcessName | PSAK_DIN_NUM + 40,000 / PSAK_DIN_YEAR
GeodeticNetwork | None (אין מידע לשימוש)
Status | לפי שדה STATUS עם מיפוי ערכים
PlanName | לפי שדה NAME של ORCALE
SurveyorLicsenseId | None (בפסדקי דין אין מודד מבצע)
DataSource | 3 (סקיצה של פקיד הסדר)