## Slide 1
גבולות חלקות דו-ממדיות לא מוסדרות
סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת חלקות דו-ממדיות לא מוסדרות בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
ParcelUniqueID | int | מזהה חלקה | לא
ParcelNumber | int | מספר חלקה | לא
ParcelType | int | סוג חלקה | כן
CreateProcessType | int | סוג תהליך יוצר | כן
LegalArea | int | שטח רשום | לא
LandDesignationPlan | str | ייעוד קרקע | לא
BlockUniqueID | int | מזהה גוש קדסטר | לא
CPBUniqueCreateProcessID | int | מזהה תהליך יוצר | לא
CPBUniqueUpdateProcessID | int | מזהה תהליך מעדכן | לא
CPBUniqueCancelProcessID | int | מזהה תהליך מבטל | לא

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
ParcelType
קוד | סוג
1 | ארעי
2 | סופי
CreateProcessType
קוד | סוג
1 | תצ"ר
2 | פסק דין
3 | הסדר
4 | תצ"ר בשטח לא מוסדר

## Slide 4
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית

## Slide 5
שימוש | כמות | תיאור | שם | סוג
נתוני כל החלקות מהם מסוננות חלקות לא מוסדרות | 1,046,937 | שכבה קיימת של חלקות | PARCEL_ALL | FeatureClass
קבלת מספרי זיהוי של תצ"ר בשטח לא מוסדר לאיכלוס שדה CPBUniqueCreateProcessID |  | שכבת גבולות תהליכי קדסטר מודרנית | CadasterProcessBorders | FeatureClass
קבלת מספרי זיהוי של גוש לאיכלוס שדה BlockUniqueID |  | שכבת גושי קדסטר מודרנית | Blocks | FeatureClass
שכבות וטבלאות רלוונטיות

## Slide 6
שדות לשימוש בהסבה
‘Identifier’ *, 'GUSH_NUM', 'GUSH_SUFFIX', 'PARCEL', 'STATUS', 'LEGAL_AREA', 'TALAR_NUMBER', 'TALAR_YEAR', 'geometry'
שכבת חלקות :
שכבת גושי קדסטר :
'BlockUniqueID', 'BlockNumber', 'SubBlockNumber'
*שדה זמני שנוצר בצורה יזומה לפני כל הסבה, השדה לא קיים בנתוני מקור.
שכבת גבולות תהליכי קדסטר:
'CPBUniqueID', 'ProcessName', 'ProcessType'

## Slide 7
ניקוי/סינון נתונים
2) הסרת רשומות בהן מספר החלקה (PARCEL) = 0
סינון חלקות לחלקות לא מוסדרות לפי החזר של חלקות שאינן עונות לסטאטוס: 1,3,6,16

## Slide 8
חישוב ואכלוס שדות חדשים
שם השדה | תיאור חישוב
ParcelUniqueID | נלקח משדה Identifier + 5,000,000
ParcelNumber | נלקח משדה PARCEL
ParcelType | יהיה תמיד שווה ל-1 (ארעית)
CreateProcessType | במקרים בהם נמצאו תצ"ר בשטח לא מוסדר יתקבל ערך 4, אחרת יתקבל ערך 3 (הסדר מקרקעין)
LegalArea | נלקח משדה LEGAL_AREA
LandDesignationPlan | None (לא קיים מידע)
BlockUniqueID | נלקח בעזרת איחוד עם שכבת גושי קדסטר מודרנית
CPBUniqueCreateProcessID | נלקח בעזרת איחוד עם רשומות של תצ"ר בשטח לא מוסדר משכבת גבולות ת הליכי קדסטר
CPBUniqueUpdateProcessID | None (אין תהליך מטייב בשטח לא מוסדר)
CPBUniqueCancelProcessID | None