## Slide 1
נקודות גבול החלקות - סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת נקודות גבול החלקות בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
PointUniqueID | Int | מספר מזהה של נקודת גבול חלקה | לא
PointName | Str | שם נקודה | לא
IsControlBorder | Bool | נקודת בקרה כנקודת גבול | כן
Class | Int | סיווג נקודה | כן
SourceCode | Int | מקור נקודה | כן
MarkCode | Int | אופן סימון בשטח | כן
GeodeticNetwork | Int | רשת בקרה | כן
Connected3DParcelsIds | str | מספרי חלקות תלת מימדיות קשורות | לא
Is3D | int | נקודה דו-מימדית או תלת-מימדית | כן

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
GeodeticNetwork
markCode
Class
קוד | סוג
0 | לא ידוע או לא סומן
1 | ברזל זוויות
2 | ברזל T
3 | עוגן קרקע
4 | מסמרת
5 | מסמרת ברזל
6 | מסמרת נחושת
7 | גל אבנים
8 | יתד עץ
9 | סימן צבע
10 | זווית צלובה
11 | זווית שסועה
12 | בולט (בורג)
13 | חקיק
14 | פטריה
20 | ברזל עגול
קוד | סוג
0 | לא ידוע
1 | רשת ישראל הישנה
2 | רשת ישראל החדשה
3 | רשת ישראל התקפה
קוד | סוג
1 | הנקודה קשורה רק לנקודות בסיווג 1
12 | איתור ומדידת נקודה מקורית או תואמת בשטח
13 | שחזור נקודה שלא נמצאה בשטח
24 | שחזור חלקי, נתונים מהבנק"ל או גרפיים
SourceCode
קוד | סוג
0 | לא ידוע
5 | חישובים אנליטיים ((COGO
8 | דיגיטציה של מפת מודד
9 | דיגיטציה של תצלום
10 | דיגיטציה של מפה עם עדכון גרפי חלקי
11 | פוטוגרמטריה ספרתית
13 | בנק"ל
14 | בנג"ל
16 | מדידה במשיחה
17 | מדידה קוטבית
18 | מדידה לווינית
IsControlBoarder
קוד | סוג
0 | לא
1 | כן
בהתאם להנחיית המנהל ד1
בהתאם למפרט חנית 1.3 (נספח א' סעיף 7)
בהתאם למפרט חנית 1.3 (נספח א' סעיף 8)
Is3D
קוד | סוג
0 | 2D
1 | 3D

## Slide 4
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית

## Slide 5
שימוש | כמות שדות | כמות רשומות | תיאור | שם | סוג
ייבוא רוב המידע הגיאומטרי | 8 | 5,247,358 | נקודות גבול החלקות מ-oracle שהומרו ל-gpkg ונוקו משדות שאין בהן צורך. | נקודות גבול חלקות coverage_points, layer=node_light | gpkg
ייבוא מידע של תאריך עבור שדות accuracy, markCode ו-sourceCode. | 13 | 1,722,727 | כל נקודות הגבול שבתהליך, נכון לתאריך 06-02-2022 (איחוד נקודות בתהליך של תצ"ר, תת"ג והסדר קרקעות-ראו שקופית 6). | נקודות גבול בתהליך points_in_process_LIGHT, layer=allProcessPoints-06-02-2022 | gpkg
ייבוא מידע של שנת מדידה לפי שדה setteledDate עבור שדה geodeticNetwork . | 3 | 6,356,471 | תוצר עדכני של שכבת גושים עדכנית לפי בנק"ל מודרני (26-01-2022) | תוצר גושים מוסדרים blocks-26-01-2022 Layer=blocks-26-01-2022 | gpkg
ייבוא מידע של שנת מדידה לפי שדה survey_date עבור שדה geodeticNetwork . במקרים בהם נקודת גבול חלה ביותר מתצ"ר אחת – התאריך האחרון ירשם. | 2 | 27,985 | שכבת גבולות תצ"ר מ-Q-libdisplay לצורך הכנת שכבת נקודות גבול חלקות שממוקמות בגבולות תצ"ר הכוללות שנת מדידה. השכבה נוצרה בהתאם לשקופית 7. | גבולות תצ"ר mapaIshit TALAR | gpkg
בחירה של נקודות גבול חלקות ונקודות בתהליך אשר נמצאות בתוך/בחיתוך גושי קמ"ק. נקודות אלו ישמשו למתן סיווג 13 בשדה accuracy. | 13 | 1,066 | שכבת גושי קמ"ק התקבלה מאגף קמ"ק. | גושי קמ"ק cbc Layer=cbc_blocks | gpkg
שכבות וטבלאות רלוונטיות
קישור למיקום שכבות המידע

## Slide 6
יצירת שכבה כוללת של נקודות גבול בתהליך
1) איחוד 4 שכבות של נקודות בתהליכים לשכבה אחת
2) הסרת שדות שאינם רלוונטיים לאפיון (לצורך הורדת זמן חישוב)

## Slide 7
יצירת שכבת שנת מדידה בנקודות תצ"ר
נקודות גבול החלקות
(07/02/2022)
Join attributes
by location
גבולות תצ"ר (07/02/2022)
נקודות גבול החלקות שממוקמות בגבולות תצ"ר עם תאריך מדידה
(1,972,706 רשומות)
גבולות תצ"ר מורחב ב-2 מטרים (07/02/2022)
buffer
Select by location
“survey_date”
נקודות גבול החלקות שממוקמות בגבולות תצ"ר
(1,972,706 רשומות)
*לחצו על שם הכלי לצילומי מסך
Remove duplicates points by
keeping most recent survey date
נקודות גבול החלקות שממוקמות בגבולות תצ"ר עם שנת מדידה - לאחר ניקוי כפילויות
(1,972,166 רשומות)

## Slide 8
מיפוי ערכי
sourceCode
בהתאם למפרט חנית 1.3
(נספח א' סעיף 8)
מקור נקודות גבול בתהליך (לפי שדה SOURCE_CODE) |  |  | 
קוד ישן | כמות | קוד חדש | סוג
None | 0 | 0 | לא ידוע/ לא סומן
0 | 117,817 |  | 
1 | 1,463 |  | 
2 | 2,471 |  | 
3 | 4,556 |  | 
4 | 33,958 |  | 
5 | 659,789 | 5 | חישובים אנליטיים (COGO)
6 | 12 |  | 
7 | 24 |  | 
8 | 17,107 | 8 | דיגיטציה של מפת מודד
9 | 1,480 | 9 | דיגיטציה של תצלום
10 | 19,248 | 10 | דיגיטציה של מפה עם עדכון גרפי חלקי
11 | 47 | 11 | פוטוגרמטריה ספרתית
12 | 0 |  | 
13 | 109,911 | 13 | בנק"ל
14 | 1,094 | 14 | בנג"ל
15 | 0 | 16 | מדידה במשיחה
16 | 1,373 |  | 
17 | 3,266 | 17 | מדידה קוטבית
18 | 774 | 18 | מדידה לווינית
מקור נקודות גבול חלקות (לפי שדה SOURCE_CODE) |  |  | 
קוד ישן | כמות | קוד חדש | סוג
None | 0 | 0 | לא ידוע/ לא סומן
2- | 1 |  | 
0 | 1,823,958 |  | 
1 | 19,697 |  | 
2 | 4,512 |  | 
3 | 5,833 |  | 
4 | 420,266 |  | 
5 | 1,030,230 | 5 | חישובים אנליטיים (COGO)
6 | 323 |  | 
7 | 681 |  | 
8 | 11,264 | 8 | דיגיטציה של מפת מודד
9 | 1,811 | 9 | דיגיטציה של תצלום
10 | 1,891,595 | 10 | דיגיטציה של מפה עם עדכון גרפי חלקי
11 | 130 | 11 | פוטוגרמטריה ספרתית
12 | 6 |  | 
13 | 35,412 | 13 | בנק"ל
14 | 280 | 14 | בנג"ל
15 | 6 | 16 | מדידה במשיחה
16 | 387 |  | 
17 | 666 | 17 | מדידה קוטבית
18 | 300 | 18 | מדידה לווינית
מקור נקודות גבול לאחר אפיון | 
קוד חדש | כמות
0 | 2,153,497
5 | 1,117,236
8 | 17,816
9 | 2,219
10 | 1,866,764
11 | 136
13 | 87,139
14 | 717
16 | 496
17 | 828
18 | 338
מיזוג הטבלאות מתבסס לפי עדיפות
לנקודות בטבלת תהליך
ומשלים במקרים חסרים לפי
טבלת נקודות גבול חלקות.

## Slide 9
מיפוי ערכי
markCode
סימון נקודות בתהליך (לפי שדה MARK_CODE) |  |  | 
קוד ישן | כמות | קוד חדש | סוג
0 | 122,773 | 0 | לא ידוע או לא סומן
15 | 735,631 |  | 
None | 33,224 |  | 
1 | 9,500 | 1 | ברזל זווית
2 | 500 | 2 | ברזל T
3 | 204 | 3 | עוגן קרקע
4 | 3,084 | 4 | מסמרת
5 | 1,466 | 5 | מסמרת ברזל
6 | 5 | 6 | מסמרת נחושת
7 | 0 | 7 | גל אבנים
8 | 2,517 | 8 | יתד עץ
9 | 48,528 | 9 | סימן צבע
10 | 25 | 10 | זווית צלובה
11 | 71 | 11 | זווית שסועה
12 | 2,932 | 12 | בולט (בורג)
13 | 1,700 | 13 | חקיק
14 | 18 | 14 | פטריה
20 | 12,157 | 20 | ברזל עגול
בהתאם למפרט חנית 1.3
(נספח א' סעיף 7)
סימון נקודות גבול חלקות (לפי שדה POINT_MARK) |  |  | 
קוד ישן | כמות | קוד חדש | סוג
0 | 3,830,129 | 0 | לא ידוע או לא סומן
15 | 1,006,508 |  | 
16 | 23 |  | 
17 | 216 |  | 
39 | 1 |  | 
50 | 1 |  | 
54 | 322 |  | 
94 | 1 |  | 
1 | 116,269 | 1 | ברזל זווית
2 | 6,258 | 2 | ברזל T
3 | 3,630 | 3 | עוגן קרקע
4 | 15,852 | 4 | מסמרת
5 | 8,037 | 5 | מסמרת ברזל
6 | 51 | 6 | מסמרת נחושת
7 | 1 | 7 | גל אבנים
8 | 47,456 | 8 | יתד עץ
9 | 199,006 | 9 | סימן צבע
10 | 295 | 10 | זווית צלובה
11 | 631 | 11 | זווית שסועה
12 | 1,439 | 12 | בולט (בורג)
13 | 1,042 | 13 | חקיק
14 | 3,103 | 14 | פטריה
20 | 7,087 | 20 | ברזל עגול
מקור נקודות גבול לאחר אפיון | 
קוד חדש | כמות
0 | 4,845,537
1 | 111,713
2 | 6,192
3 | 3,551
4 | 15,407
5 | 7,927
6 | 49
7 | 1
8 | 43,838
9 | 196,880
10 | 289
11 | 642
12 | 2,147
13 | 1,214
14 | 2,870
20 | 8,929
מיזוג הטבלאות מתבסס לפי עדיפות לנקודות בטבלת תהליך
ומשלים במקרים חסרים לפי טבלת נקודות גבול חלקות.

## Slide 10
מיפוי ערכי Class
חלק א' - נקודות בתהליך
סיווג נקודות גבול בתהליך (לפי שדה ACCURACY) |  |  |  | 
סיווג ישן | כמות | סיווג חדש | תיאור | כמות
1 | 5,116 | 1 | הנקודה קשורה רק לנקודות בסיווג 1 | 5,116
2 | 283,217 | 12 | איתור ומדידת נקודה מקורית או תואמת בשטח | 324,336
12 | 41,119 |  |  | 
3 | 499,453 | 13 | שחזור נקודה שלא נמצאה בשטח | 1,102,814
4 | 197,247 |  |  | 
5 | 67,029 |  |  | 
13 | 339,085 |  |  | 
None | 219 | 24 | שחזור חלקי, נתונים מהבנק"ל או גרפיים | 290,461
0 | 31,221 |  |  | 
6 | 63,074 |  |  | 
7 | 13,253 |  |  | 
8 | 107,809 |  |  | 
9 | 10 |  |  | 
24 | 74,875 |  |  | 
נקודות גבול בתהליך בגושי קמ"ק = 13
נקודות בתהליך בגושי קמ"ק | 
סוג | כמות
נקודות בגוש קמ"ק | 68,269
סיווג נקודות גבול בתהליך לאחר מיפוי |  |  |  | 
סיווג ישן | כמות | סיווג חדש | תיאור | כמות
1 | 5,116 | 1 | הנקודה קשורה רק לנקודות בסיווג 1 | 4,801
12 | 324,336 | 12 | איתור ומדידת נקודה מקורית או תואמת בשטח | 305,951
13 | 1,102,814 | 13 | שחזור נקודה שלא נמצאה בשטח | 1,160,770
24 | 290,461 | 24 | שחזור חלקי, נתונים מהבנק"ל או גרפיים | 251,205
מיפוי ערכי לפי שדה ACCURACY אשר נמצא בשכבת נקודות גבול בתהליך
כל נקודות גבול בתהליך אשר נמצאת בתוך/על גבול גוש קמ"ק תקבל סיווג 13

## Slide 11
מיפוי ערכי accuracy
חלק ב' - נקודות גבול חלקות
סיווג נקודות גבול חלקות (לפי שדה REG_STATUS) |  |  |  | 
סיווג ישן | כמות | סיווג חדש | תיאור | כמות
0 | 37,789 | 24 | שחזור חלקי, נתונים מהבנק"ל או גרפיים | 4,778,869
1 | 3,118,918 |  |  | 
2 | 1,243,667 |  |  | 
3 | 320,905 |  |  | 
4 | 186 |  |  | 
5 | 0 |  |  | 
7 | 57,402 |  |  | 
33 | 2 |  |  | 
None | 0 |  |  | 
6 | 468,489 | 13 | שחזור נקודה שלא נמצאה בשטח | 468,489
נקודות גבול חלקות בגושי קמ"ק = 13
נקודות גבול בגושי קמ"ק | 
סוג | כמות
נקודות בגוש קמ"ק | 386,147
סיווג נקודות גבול חלקות לאחר מיפוי |  |  |  | 
סיווג ישן | כמות | סיווג חדש | תיאור | כמות
1 | 0 | 1 | הנקודה קשורה רק לנקודות בסיווג 1 | 0
12 | 0 | 12 | איתור ומדידת נקודה מקורית או תואמת בשטח | 0
13 | 468,489 | 13 | שחזור נקודה שלא נמצאה בשטח | 569,105
24 | 4,778,869 | 24 | שחזור חלקי, נתונים מהבנק"ל או גרפיים | 4,678,253
מיפוי ערכי לפי שדה STATUS_REG אשר נמצא בשכבת נקודות גבול חלקות
כל נקודות גבול חלקה אשר נמצאת בתוך/על גבול גוש קמ"ק תקבל סיווג 13

## Slide 12
סיווג נקודות גבול חלקות לאחר מיפוי | 
סיווג חדש | כמות
1 | 0
12 | 0
13 | 504,888
24 | 4,742,470
סיווג נקודות גבול בתהליך לאחר מיפוי | 
סיווג חדש | כמות
1 | 4,801
12 | 305,951
13 | 1,160,770
24 | 251,205
מיפוי ערכי accuracy
חלק ג' - מיזוג נקודות גבול בתהליך ונקודת גבול חלקות לאחר מיפוי ערכים
סיווג סופי לנקודות גבול לאחר אפיון | 
סיווג | כמות
1 | 202
12 | 84,451
13 | 799,976
24 | 4,362,557
מיזוג הטבלאות מתבסס לפי עדיפות לנקודות בטבלת תהליך ומשלים במקרים חסרים לפי טבלת נקודות גבול חלקות.

## Slide 13
מיפוי ערכיgeodeticNetwork
רשת נקודות גבול חלקות לאחר אפיון |  |  | 
שנים | כמות | קוד חדש | סוג
0 - 1993 | 4,140,484 | 0 | לא ידוע
1994 - 1998 | 278,513 | 1 | רשת ישראל הישנה
1999 - 2008 | 514,201 | 2 | רשת ישראל החדשה
2009 - ∞ | 313,988 | 3 | רשת ישראל התקפה
רשת נקודות גבול לפי שנת הסדר הגוש (setteledDate) | 
שנים | כמות
0 - 1993 | 4,140,399
1994 - 1998 | 278,513
1999 - 2008 | 514,201
2009 - ∞ | 313,901
רשת נקודות גבול לפי שנת מדידת תצ"ר (survey_date) | 
שנים | כמות
0 - 1993 | 8,270
1994 - 1998 | 133,202
1999 - 2008 | 540,399
2009 - ∞ | 1,302,016
רשת נקודות גבול בתהליך לפי שנת כניסה לבנק"ל (INSERTDATE) | 
שנים | כמות
0 - 1993 | 570
1994 - 1998 | 0
1999 - 2008 | 973,830
2009 - ∞ | 0
השדה geodeticNetwork החדש יאוכלס בעדיפות לשנת הסדר, שנת מדידה ושנת כניסה לבנק"ל, בהתאם.

## Slide 14
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה
PDF שלם

## Slide 15
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 16
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 17
עיבוד מידע טבלאי
לסכמה חדשה-המשך

## Slide 18
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 20
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 21
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 22
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 23
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 24
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 25
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 26
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 27
עיבוד מידע טבלאי לסכמה חדשה-המשך

## Slide 28
בדיקת ערכים
חסרים
שדה | כמות חסרים | הערה
pointUniqueId | 0 | 
pointName | 0 | 
controlBorder | 0 | 
frontUniqueId | 5,247,186 | יושלם בהמשך
accuracy | 0 | 
sourceCode | 0 | 
markCode | 0 | 
topo | 5,247,186 | מיועד לנקודות תלת- מימדיות
easting | 0 | 
northing | 0 | 
geodeticNetwork | 0 | 
uniqCreateProcessId | 5,247,186 | יושלם בהמשך
uniqUpdateProcessId | 5,247,186 | יושלם בהמשך
dimensions | 0 |