## Slide 1
חלקות (דו-ממדיות) מבוטלות - סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת חלקות בתהליך בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
ParcelUniqueID | int | מזהה חלקה | לא
ParcelNumber | int | מספר חלקה | לא
ParcelType | int | סוג החלקה | כן
CancelProcessType | int | סוג תהליך מבטל | כן
LegalArea | float | שטח חלקה רשום במ"ר | לא
LandDesignationPlan | string | יעוד הקרקע | לא
BlockUniqueID | int | מזהה הגוש | לא
CPBUpdateProcessUniqueID | int | מזהה תהליך מעדכן | לא
CPBCancelProcessUniqueID | int | מזהה תהליך מבטל | לא

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
ParcelType
CancelProcessType
קוד | סוג
1 | ארעי
2 | סופי
קוד | סוג
1 | תצ"ר
2 | פסק דין
3 | הסדר

## Slide 4
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית

## Slide 5
שימוש | כמות שדות לשימוש | כמות רשומות | תיאור | שם | סוג
יאוחד לטבלה אחת | 8 |  | כל גבולות החלקות שבתהליך | שכבת חלקות היסטוריות layer=PARCEL_HISTORY_HASAVA | gdb
יאוחד לטבלה אחת | 6 |  | איסוף כל החלקות המבוטלות מכל הרפליקציות היומיות | שכבת חלקות מבוטלות מרפליקציה Layer=CanceldParcels | gdb
יאוחד לטבלה אחת | 5 |  | טבלת חלקות מבוטלות מ-oracle | טבלת חלקות מבוטלות | csv
לקבלת מספר מזהה של גוש לשדה BlockUniqueID | 3 | 26,163 | שכבת גבולות גושי קדסטר לאחר הסבה | שכבת גושים מודרנית Layer=Blocks | gdb
לקבלת מספר מזהה של תהליך לשדות CPBCreateProcessUniqueID, CPBUpdateProcessUniqueID | 2 | 80,467 | שכבת גבולות תהליכי קדסטר לאחר הסבה | שכבת גבולות תהליכים מודרנית Layer=CadasterProcessBorders | gdb
שכבות וטבלאות רלוונטיות

## Slide 6
שדות לשימוש בהסבה
'GUSH_NUM', 'GUSH_SUFFIX', 'PARCEL', 'PARCEL_TYPE', 'LEGAL_AREA', 'TALAR_NUM', 'TALAR_YEAR', 'geometry'
שכבת חלקות היסטוריות:
גושי קדסטר:
'BlockUniqueID', 'BlockNumber', 'SubBlockNumber'
גבולות תהליכי קדסטר:
'CPBUniqueID', 'ProcessName'
שכבת חלקות מבוטלות מרפליקציה:
'PARCEL_ID', 'PARCEL', 'GUSH_NUM', 'GUSH_SUFFIX','LEGALAREA', 'geometry'
טבלת חלקות מבוטלות :
'F_GUSH_NUM', 'F_GUSH_SUFFIX', 'F_PARCEL_NUM', 'TALAR_NUMBER', 'TALAR_YEAR'

## Slide 7
חישוב ואכלוס שדות חדשים
שם השדה | תיאור חישוב
ParcelUniqueID | חלק נלקח משדה ParcelUniqueID וחלק על ידי מספר רץ
ParcelNumber | נלקח משדה PARCEL
ParcelType | נלקח משדה PARCELTYPE
CancelProcessType | לפי שדה CADASTER_PROCESS, באם הערך הינו תהליך יוצר (תצ"ר/הסדר/פס"ד)
LegalArea | נלקח משדה LEGALAREA
BlockUniqueID | נלקח בעזרת איחוד עם שכבת גושי קדסטר
CPBUpdateProcessUniqueID | נלקח בעזרת איחוד עם שכבת גבולות תהליכי קדסטר
CPBCancelProcessUniqueID | נלקח בעזרת איחוד עם שכבת גבולות תהליכי קדסטר

## Slide 8
תוצאות וכמויות
ParcelType | כמות
2 | 79207
na | 775096
CancelProcessType | כמות
1 | 98240
na | 756063