## Slide 1
חלקות (דו-ממדיות) בתהליך - סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת חלקות בתהליך בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
ParcelUniqueID | int | מזהה חלקה | לא
ParcelNumber | int | מספר חלקה | לא
ParcelType | int | סוג החלקה | כן
ParcelRole | int | מעמד החלקה בתהליך הקדסטרי | כן
CreateProcessType | int | סוג תהליך יוצר | כן
LegalArea | float | שטח חלקה רשום במ"ר | לא
LandDesignationPlan | string | יעוד הקרקע | לא
BlockUniqueID | int | מזהה הגוש | לא
CPBCreateProcessUniqueID | int | מזהה תהליך יוצר | לא
CPBUpdateProcessUniqueID | int | מזהה תהליך מעדכן | לא
CPBCancelProcessUniqueID | int | מזהה תהליך מבטל | לא

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
ParcelType
CreateProcessType
קוד | סוג
1 | ארעי
2 | סופי
קוד | סוג
1 | תצ"ר
2 | פסק דין
3 | הסדר
ParcelRole
קוד | סוג
1 | ביסוס
2 | חדשה

## Slide 4
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית

## Slide 5
שימוש | כמות שדות לשימוש | כמות רשומות | תיאור | שם | סוג
ייבוא כל המידע | 9 | 278,568 | כל גבולות החלקות שבתהליך | שכבת חלקות בתהליך Parcels_InProcess, layer=Parcels_InProcess | gdb
לקבלת מספר מזהה של גוש לשדה BlockUniqueID | 3 | 26,163 | שכבת גבולות גושי קדסטר לאחר הסבה | שכבת גושים מודרנית Layer=Blocks | gdb
לקבלת מספר מזהה של תהליך לשדות CPBCreateProcessUniqueID, CPBUpdateProcessUniqueID | 2 | 80,467 | שכבת גבולות תהליכי קדסטר לאחר הסבה | שכבת גבולות תהליכים מודרנית Layer=CadasterProcessBorders | gdb
שכבות וטבלאות רלוונטיות

## Slide 6
שדות לשימוש בהסבה
'PARCELNAME', 'GUSHNUM', 'GUSHSUFFIX', 'TALAR_NUM', 'TALAR_YEAR', 'CADASTER_PROCESS', 'ENTITY_STATE', 'TABAPLAN', 'LEGALAREA', 'geometry'
חלקות בתהליך:
גושי קדסטר:
'BlockUniqueID', 'BlockNumber', 'SubBlockNumber'
גבולות תהליכי קדסטר:
'CPBUniqueID', 'ProcessName'

## Slide 7
חישוב ואכלוס שדות חדשים
שם השדה | תיאור חישוב
ParcelUniqueID | מספר רץ החל מ-1 ועד כמות החלקות (כמות הרשומות)
ParcelNumber | נלקח משדה PARCELNAME ללא קידומת של אות (F/T)
ParcelType | נלקח מקידומת אות של השדה PARCELNAME (F/T)
CreateProcessType | לפי שדה CADASTER_PROCESS, באם הערך הינו תהליך יוצר (תצ"ר/הסדר וכו')
ParcelRole | נלקח משדה ENTITY_STATE
LegalArea | נלקח משדה LEGALAREA
LandDesignationPlan | נלקח משדה TABAPLAN
BlockUniqueID | נלקח בעזרת איחוד עם שכבת גושי קדסטר
CPBCreateProcessUniqueID | נלקח בעזרת איחוד עם שכבת גבולות תהליכי קדסטר
CPBUpdateProcessUniqueID | נלקח בעזרת איחוד עם שכבת גבולות תהליכי קדסטר
CPBCancelProcessUniqueID | ללא ערכים

## Slide 8
תוצאות וכמויות
ParcelType | כמות
1 | 181,062
2 | 97,387
CreateProcessType | כמות
1 | 241,202
4 | 20,276
5 | 4,841
9 | 12,107
11 | 23
ParcelRole | כמות
1 | 70,149
2 | 208,300