## Slide 1
נקודות גבול חלקות בתהליך - סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת נקודות גבול חלקות בתהליך בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
PointUniqueID | Int | מספר מזהה של נקודת גבול חלקה | לא
PointName | Str | שם נקודה | לא
IsControlBorder | Int | נקודת בקרה כנקודת גבול | כן
Class | Int | סיווג נקודה | כן
SourceCode | Int | מקור נקודה | כן
MarkCode | Int | אופן סימון בשטח | כן
GeodeticNetwork | Int | רשת בקרה | כן
PointStatus | Int | סטאטוס של נקודת גבול | כן
Is3D | Int | נקודה דו-ממדית או תלת-ממדית | כן
Connected3DParcelsIds | Str | מספרי חלקות תלת ממדיות קשורות | לא

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
GeodeticNetwork
MarkCode
Class
קוד | סוג
0 | לא ידוע או לא סומן
1 | ברזל זוויות
2 | ברזל T
3 | עוגן קרקע
4 | מסמרת
5 | מסמרת ברזל
6 | מסמרת נחושת
7 | גל אבנים
8 | יתד עץ
9 | סימן צבע
10 | זווית צלובה
11 | זווית שסועה
12 | בולט (בורג)
13 | חקיק
14 | פטריה
20 | ברזל עגול
קוד | סוג
0 | לא ידוע
1 | רשת ישראל הישנה
2 | רשת ישראל החדשה
3 | רשת ישראל התקפה
קוד | סוג
1 | הנקודה קשורה רק לנקודות בסיווג 1
12 | איתור ומדידת נקודה מקורית או תואמת בשטח
13 | שחזור נקודה שלא נמצאה בשטח
24 | שחזור חלקי, נתונים מהבנק"ל או גרפיים
SourceCode
קוד | סוג
0 | לא ידוע
5 | חישובים אנליטיים ((COGO
8 | דיגיטציה של מפת מודד
9 | דיגיטציה של תצלום
10 | דיגיטציה של מפה עם עדכון גרפי חלקי
11 | פוטוגרמטריה ספרתית
13 | בנק"ל
14 | בנג"ל
16 | מדידה במשיחה
17 | מדידה קוטבית
18 | מדידה לווינית
IsControlBorder
קוד | סוג
0 | לא
1 | כן
בהתאם להנחיית המנהל ד1
בהתאם למפרט חנית 1.3 (נספח א' סעיף 7)
בהתאם למפרט חנית 1.3 (נספח א' סעיף 8)
Is3D
קוד | סוג
0 | 2D
1 | 3D
PointStatus
קוד | סוג
0 | ישנה
1 | חדשה
*ערכי null ו-2 ישארו כפי שהם
עד להחלטה אחרת

## Slide 4
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית

## Slide 5
שימוש | כמות שדות | כמות רשומות | תיאור | שם | סוג
ייבוא כל המידע | 13 | 2,603,110 | כל נקודות הגבול שבתהליך | נקודות גבול בתהליך Points_InProcess, layer=Points_InProcess | gdb
עבור שדה IsControlBorder | 28 | 532,541 | כל נקודות הבקרה | נקודות בקרה CONTROL_POINTS, layer=CONTROL_POINTS | gdb
שכבות וטבלאות רלוונטיות

## Slide 6
ניקוי נתונים
- הסרת נקודות אשר נכנסו לבנק"ל על ידי תצ"ר עם מספרי אליפסה לא תקינים. תכניות מעל 4000 הינן תצר"ים פיקטיביות שיצרנו בבנק"ל.
כל התכניות הנ"ל שייכות להיסטוריה של גושי א' (55,000) ומעלה.
מאחר ואין הנחיה למודד לבצע פעולת העברה בגושים אלו וכדי לשמור היסטוריה יצרו את התצ"רים בצורה פיקטיבית.
עבודה רק עם שדות שרלוונטיים לתהליך (והסרת השאר):
שדות עיבוד לנקודות גבול בתהליך:
'POINT_NAME', 'CADASTER_PROCESS', 'ACCURACY', 'SOURCE_CODE', 'MARK_CODE',
'INSERTDATE', 'TALAR_NUM', ‘ENTITY_STATE’, 'geometry‘
שדות עיבוד נקודות בקרה: 'geometry‘

## Slide 7
חישוב ואכלוס שדות חדשים
שם השדה | תיאור חישוב
PointUniqueID | מספר רץ, החל מ-1
PointName | בהתאם לשדה POINT_NAME מ- Points_InProcess
IsControlBorder | לפי הצלבה גיאוגרפית של Points_InProcess שכבת CONTROL_POINTS (נקודות בקרה)
Class | המרת ערכים קיימים משדה ACCURACY לפי אפיון חדש של שדה Class
SourceCode | המרת ערכים קיימים משדה SOURCE_CODE לפי אפיון חדש של שדה SourceCode
MarkCode | המרת ערכים קיימים משדה MARK_CODE לפי אפיון חדש של שדה MarkCode
GeodeticNetwork | לפי שנה מתאריך בשדה INSERTDATE קיים
Is3D | כולם יקבלו ערך 0
Connected3DParcelsIds | כולם יקבלו ערך Null
PointStatus | בהתאם לשדה ENTITY_STATE מ- Points_InProcess

## Slide 8
תוצאות וכמויות
IsControlBorder | כמות
0 | 2439591
1 | 11047
Class | כמות
1 | 1659
12 | 311191
13 | 946927
24 | 1190861
SourceCode | כמות
0 | 640653
5 | 1428700
8 | 35243
9 | 3475
10 | 51936
11 | 53
13 | 272959
14 | 8393
16 | 3228
17 | 2443
18 | 3555
MarkCode | כמות
0 | 452569
1 | 53157
2 | 3749
3 | 434
4 | 13562
5 | 5728
6 | 45
7 | 2
8 | 25009
9 | 147627
10 | 52
11 | 245
12 | 8888
13 | 3570
14 | 592
15 | 1714372
16 | 6
GeodeticNetwork | כמות
0 | 149679
1 | 1099
3 | 2299860
0 | 149679
Class | כמות
0 | 859499
1 | 1396122
2 | 45338
NaN | 149679