## Slide 1
גבולות קדסטר מבוסס קואורדינטות (קמ"ק)
סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת גבולות קמ"ק בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
CPBUniqueID | int | מספר מזהה לתהליך | לא
BlockUniqueID | int | מספר מזהה לגוש | לא
ProcessType | int | סוג תהליך קדסטרי | כן
MapYear | int | שנת תכנית/מדידה | לא
ProcessName | str | שם תהליך | לא
GeodeticNetwork | int | רשת הבקרה | כן
Status | int | סטאטוס התהליך | כן
PlanName | str | שם תכנית תכנונית | לא
SurveyorLicenseID | int | מספר רשיון מודד | לא
DataSource | int | מקור הנתונים | כן

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
GeodeticNetwork
ProcessType
Status
קוד | סוג
1 | תכנית לצרכי רישום
2 | תכנית מרחבית לצרכי רישום
3 | פסק דין
4 | תשריט לתיעוד גבולות
5 | קדסטר מבוסס קואורדינאטות
6 | תיקון הסדר לפי סעיף 97ב'
7 | תיקון תצ"ר בשטח מוסדר
8 | תיקון\עדכון בעקבות פניית ציבור בשטח מוסדר
9 | הסדר מקרקעין
10 | רישום ראשון בשטח לא מוסדר
11 | תצ"ר בשטח לא מסודר
12 | תיקון תצ"ר בשטח לא מסודר
13 | תיקון רישום שטח וגבולות בשטח לא מוסדר
14 | תיקון\עדכון בעקבות פניית ציבור בשטח לא מוסדר
קוד | סוג
0 | לא ידוע
1 | רשת ישראל הישנה
2 | רשת ישראל החדשה
3 | רשת ישראל התקפה
קוד | סוג
21 | הוגש
22 | בביקורת
23 | מאושר
DataSource
קוד | סוג
1 | כרטסת
2 | טבלאי
3 | דיגיטציה
4 | SRV
5 | CAD

## Slide 4
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית
גבולות קמ"ק

## Slide 5
שימוש | כמות | תיאור | שם | סוג
קבלת מספרי גוש ומקור התהליך | 1,281 | טבלת גושי קמ"ק (קבועה) של חטיבת קדסטר | CoordBasedCadstreBlocksList | xlsx
מידע אודות הגוש (גיאומטריה ומספר מזהה) | 29,238 | שכבת גושים קדסטר לאחר הסבה | Blocks | FeatureClass
שכבות וטבלאות רלוונטיות

## Slide 6
שדות לשימוש בהסבה
'BlockNumber', 'SubBlockNumber'
טבלת גושי קמ"ק
שכבת גושי קדסטר:
'BlockUniqueID', 'BlockNumber', 'SubBlockNumber’, ‘geometry’

## Slide 7
חישוב ואכלוס שדות חדשים
שם השדה | תיאור חישוב
CPBUniqueID | מספר רץ החל מ-5,000,000
BlockUniqueID | יתקבל מאיחוד טבלאי עם שכבת גושי קדסטר מודרנית
ProcessType | 5 (= קדסטר מבוסס קואורדינטות)
MapYear | 2013 (באופן גורף)
ProcessName | לפי קידומת "CBC" ומספר גוש מלא. לדוגמא: CBC4200/2
GeodeticNetwork | 3 (= רשת ישראל התקפה)
Status | 23 (= מאושר)
PlanName | ללא ערכים
SurveyorLicenseID | ללא ערכים
DataSource | 5 (= CAD)