## Slide 1
גבולות תת"ג בשטח לא מוסדר- סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת נקודות גבול חלקות בתהליך בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
CPBUniqueID | Int | מספר מזהה של תהליך קדסטרי | לא
MapYear | Int | שנת מפה | לא
ProcessName | Str | שם המפה | לא
ProcessType | Int | מסלול קדסטרי | כן
DataSource | Int | מקור הנתונים | כן
Status | Int | סטאטוס | כן
GeodeticNetwork | Int | רשת בקרה | כן
SurveyorLicenseID | Int | מס' רישיון מודד | לא
PlanName | Str | שם תכנית מפורטת | לא
BlockUniqueID | Int | מספר מזהה גוש ייחודי | לא

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
GeodeticNetwork
קוד | סוג
0 | לא ידוע
1 | רשת ישראל הישנה
2 | רשת ישראל החדשה
3 | רשת ישראל התקפה
ProcessType
קוד | סוג
1 | תכנית לצרכי רישום
2 | תכנית מרחבית לצרכי רישום
3 | פסק דין
4 | תשריט לתיעוד גבולות
5 | קדסטר מבוסס קואורדינאטות
6 | תיקון הסדר לפי סעיף 97ב'
7 | תיקון תצ"ר בשטח מוסדר
8 | תיקון\עדכון בעקבות פניית ציבור בשטח מוסדר
9 | הסדר מקרקעין
10 | רישום ראשון בשטח לא מוסדר
11 | תצ"ר בשטח לא מסודר
12 | תיקון תצ"ר בשטח לא מסודר
13 | תיקון רישום שטח וגבולות בשטח לא מוסדר
14 | תיקון\עדכון בעקבות פניית ציבור בשטח לא מוסדר
15 | תת"ג בשטח לא מוסדר
DataSource
קוד | סוג
0 | לא ידוע
1 | כרטסת
2 | טבלאי
3 | דיגיטציה
4 | SRV
5 | CAD
Status
קוד | סוג
71 | קליטת קבצים
72 | בביקורת
73 | הוחזר למודד
74 | כשרה לרישום
75 | רשומה
76 | מאושרת לתיעוד גבולות
77 | מוקפא
78 | מבוטל

## Slide 4
שימוש | כמות שדות | כמות רשומות | תיאור | שם | סוג
ייבוא כל המידע הגיאומטרי של גבול התהליך | 2 | 90 | שכבה המכילה מידע גיאומטרי מכל פוליגון רלוונטי בשרטוטים של תת"ג בשטח לא מוסדר | שכבת גבולות תת"ג מקומית UnregisterdTatagBorders | Feature Class
יבוא כל המידע הטבלאי של גבול התהליך (למעט Status) | 4 | 180 | שכבה המכילה מידע טבלאי מכל בלוק שרלוונטי בשרטוטים של תת"ג בשטח לא מוסדר | טבלת גבולות תת"ג מקומית UnregisterdTatagData | Feature Class
עבור שדה BlockUniqueID | 2 | כ-29,205 | גבולות גושי קדסטר לאחר שהוסבו לבנק"ל מודרני | גבולות גושי קדסטר מודרניים | Feature Class
שכבות וטבלאות רלוונטיות

## Slide 5
יצירת שכבה/טבלה מקומית
value | property
1234 | SURVEYOR
01/11/2019 | SURVEY_DATE
10004 | GUSH_NUM
UnregisterdTatagBorders
UnregisterdTatagData
לכל שרטוט קיים:
חילוץ גבול חלקות משכבה C1602
חילוץ נתוני ערכים של מבלוקים
C1643, C1639 ,C1640
יצירת גבול חלקות (Dissolve)

## Slide 6
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית

## Slide 7
חישוב ואכלוס שדות חדשים
שם השדה | תיאור חישוב
CPBUniqueID | מספר רץ, החל מ-1 . הוספת 11,000,000 לזיהוי של תהליך.
MapYear | לפי שנת מדידה, במקרים של ערכים חסרים יהיה לפי שנת אליפסה.
ProcessName | מספר אליפסה מלא
ProcessType | לפי סכימה = 15
DataSource | באופן גורף המקור יהיה 5 (CAD)
Status | Null (לא ניתן להשיג מידע)
GeodeticNetwork | באופן גורף המקור יהיה 3 (רשת ישראל התקפה)
SurveyorLicenseID | לפי מספר רישיון משדה SURVEYOR (מגיע מבלוק החתימה בשרטוט).
PlanName | Null (לא ניתן להשיג מידע)
BlockUniqueID | יתקבל מאיחוד נתונים עם שכבת גושים