## Slide 1
גבולות תצ"ר בשטח לא מוסדר- סכמה חדשה

## Slide 2
מבנה טבלת נקודות גבול חלקות בתהליך בסכמה החדשה
שם השדה | סוג משתנה | כינוי alias)) | האם קיים LUT ?
CPBUniqueID | Int | מספר מזהה של תהליך קדסטרי | לא
MapYear | Int | שנה | לא
ProcessName | Str | שם המפה | לא
ProcessType | Int | מסלול קדסטרי | כן
DataSource | Int | מקור הנתונים | כן
Status | Int | סטאטוס | כן
GeodeticNetwork | Int | רשת בקרה | כן
SurveyorLicenseID | Int | מס' רישיון מודד | לא
PlanName | Str | שם תכנית מפורטת | לא
BlockUniqueID | Int | מספר מזהה גוש ייחודי | לא

## Slide 3
הגדרות בסכמה החדשה (LUT)
GeodeticNetwork
קוד | סוג
0 | לא ידוע
1 | רשת ישראל הישנה
2 | רשת ישראל החדשה
3 | רשת ישראל התקפה
ProcessType
קוד | סוג
1 | תכנית לצרכי רישום
2 | תכנית מרחבית לצרכי רישום
3 | פסק דין
4 | תשריט לתיעוד גבולות
5 | קדסטר מבוסס קואורדינאטות
6 | תיקון הסדר לפי סעיף 97ב'
7 | תיקון תצ"ר בשטח מוסדר
8 | תיקון\עדכון בעקבות פניית ציבור בשטח מוסדר
9 | הסדר מקרקעין
10 | רישום ראשון בשטח לא מוסדר
11 | תצ"ר בשטח לא מסודר
12 | תיקון תצ"ר בשטח לא מסודר
13 | תיקון רישום שטח וגבולות בשטח לא מוסדר
14 | תיקון\עדכון בעקבות פניית ציבור בשטח לא מוסדר
DataSource
קוד | סוג
0 | לא ידוע
1 | כרטסת
2 | טבלאי
3 | דיגיטציה
4 | SRV
5 | CAD
Status
קוד | סוג
71 | קליטת קבצים
72 | בביקורת
73 | הוחזר למודד
74 | כשרה לרישום
75 | רשומה
76 | מאושרת לתיעוד גבולות
77 | מוקפא
78 | מבוטל

## Slide 4
הסבת נתוני הבנק"ל אל מול סכמה עתידית

## Slide 5
שימוש | כמות שדות | כמות רשומות | תיאור | שם | סוג
ייבוא כל המידע העיקרי | 7 | 5,740 | שכבה קיימת של גבולות תצ"ר בשטח לא מוסדר | שכבת גבולות תצ"ר בשטח לא מוסדר layer=TAZAR_BORDER_LOMUSDAR | gdb
עבור שדה BlockUniqueID | 2 | 29,205 | גבולות גושי קדסטר לאחר שהוסבו לבנק"ל מודרני | גבולות גושי קדסטר מודרניים layer=Blocks | gdb
שכבות וטבלאות רלוונטיות

## Slide 6
חישוב ואכלוס שדות חדשים
שם השדה | תיאור חישוב
CPBUniqueID | מספר רץ, החל מ-1 . הוספת 9,000,000 לזיהוי של תהליך.
MapYear | לפי שנת מדידה, במקרים של ערכים חסרים יהיה לפי שנת אליפסה.
ProcessName | מספר אליפסה מלא
ProcessType | לפי סכימה = 11
DataSource | אם תאריך המדידה <= 2015 המקור יהיה CAD, אחרת יהיה SRV .
Status | Null (לא ניתן להשיג מידע)
GeodeticNetwork | לפי שנת מדידה, במקרים של ערכים חסרים יהיה לפי שנת אליפסה.
SurveyorLicenseID | לפי מספר רישיון משדה SURVEYOR_ID קיים
PlanName | Null (לא ניתן להשיג מידע)
BlockUniqueID | יתקבל מאיחוד נתונים עם שכבת גושים

## Slide 7
תוצאות וכמויות
GeodeticNetwork | כמות
0 | 262
1 | 3
2 | 1056
3 | 2818
Status | כמות
NaN | 4139
DataSource | כמות
4 | 1277
5 | 2862
נכון לתאריך 30/11/2022